## Slide 1
SESSIÓ: Protocol d’Activació d’Escenaris de Contaminació a Catalunya

## Slide 2
Antecedents i context
Pla d’Actuació en cas de superacions del llindars establerts Ozó
La Generalitat disposa d’un protocol d’actuació per aquest contaminant des de l’any 1994
Pla d’Acció en cas d’episodis de contaminació a la ZPE
La Generalitat disposa d’un protocol d’actuació per a l’NO2 i PM10 a la ZPE i segons situació aplicable a tot Catalunya des de l’any 2011
Pla Marc d’Acció a Curt Termini-MITERD
El Miterd va aprovar l’any 2021 el Pla Marc d‘Acció a Curt Termini en cas d'episodis de contaminació de l'aire ambient per partícules inferiors a 10 micres (PM10), partícules inferiors a 2,5 micres (PM2,5) diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3) i diòxid de sofre (SO2), publicat al juliol del 2021, estableix el marc d'actuació comú per a les diferents administracions públiques en cas d'episodis d'alta contaminació.

## Slide 3
Adaptació al Pla Marc
Reforç de la coordinació entre administracions
Actualització de mesures
Activació d’episodis amb pronòstic
Unificació de protocols
Abast territorial
Nou Protocol d’Episodis
Objectius del nou Protocol

## Slide 4
Nou Protocol d’Episodis
Principals novetats
Episodis actuals
Quins contaminants?
On?
Com?
NO2, PM10
NO2: ZPE
O3, PM10: Per ZQA, tot Catalunya
Dades XVPCA, superació de llindars
Nou Protocol
Quins contaminants?
NO2, O3, PM10, PM2,5, SO2
Com?
Dades XVPCA, superació de llindars
On?
Per ZQA, tot Catalunya
Model de pronòstic i població exposada
Nivells d’activació?
Avís preventiu i episodi ambiental
Nivells d’activació?
3 nivells. En el cas de NO2, el nivell 1 conté 2 subnivells

## Slide 5
Nou Protocol d’Episodis
Nivell 0
Seguiment atent
Diòxid de nitrogen (NO2)
Nivell 1
Llindar d’informació
Nivell 1 Reforçat
Llindar d’actuació reforçada
Nivell 2
Llindar d’alerta
Partícules PM10
Partícules PM2,5
Ozó troposfèric (O3)
Diòxid de sofre (SO2)
120 µg/m³ en mitjana horària
40 µg/m³ en mitjana diària
25 µg/m³ en mitjana diària
120 µg/m³ del màxim 8-h mòbil
200 µg/m³ en mitjana horària
160 µg/m³ en mitjana horària
50 µg/m³ en mitjana diària
35 µg/m³ en mitjana diària
180 µg/m³ en mitjana horària
350 µg/m³ en mitjana horària
200 µg/m³ en mitjana horària
400 µg/m³ en mitjana horària
80 µg/m³ en mitjana diària
50 µg/m³ en mitjana diària
240 µg/m³ en mitjana horària
500 µg/m³ en mitjana horària
Valors de referència
Notes: Llindars de contaminació, per nivells d’activació del Protocol, pels diferents contaminants considerats al nou Protocol. Emmarcat en blau s’indiquen els canvis respecte Protocols vigents.

## Slide 6
Nou Protocol d’Episodis
Actualització de mesures
Actualització de mesures
Mesures vigents
Mesures dels plans locals
Mesures de difusió
Mesures de les Bases científicas para un Plan Nacional de Ozono (2022)
Mesures del Pla Marc d’Acció a Curt Termini

## Slide 7
Nou Protocol d’Episodis
Retorn i aportacions
15/03/2023: ASPB.
16/03/2023: Ajuntament de Barcelona.
24/03/2023: Secretaria de Salut Pública.
10/05/2023: AMB
10/05/2023: Tancament del període d’aportacions.
17/02/2023: Enviament de la documentació inicial del Protocol als ens locals.
Chart: 
| Mesures: recomanacions a la població | Mesures: reducció de les emissions | Avisos - circuit de comunicacions i entre ens | Nomenclatura dels nivells i dels llindars de contaminació
Aportacions | 3 | 4 | 4 | 4
Chart: Estimació de les aportacions
| Estimació total | Estimació parcial | Estimació parcial i petició d'aclariments | Petició d'aclariments | Explicació del procediment | Desestimació
Aportacions | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5

## Slide 8
Gràcies per la vostra atenció
Districte Administratiu, Edifici A.
Carrer del Foc, 57, 08038, Barcelona
qualitataire.accioclimatica@gencat.cat
gencat.cat/mediambient twitter.com/mediambientcat