## Slide 1
Joaquim Cortés
Responsable del Medi Atmosfèric
Sostenibilitat Ambiental
TRANSICIÓ CAP A UN AIRE MÉS NET AL PORT DE BARCELONA
4rt Congrés de Qualitat de l’Aire

## Slide 2
1 - El Port infrastructura de servei
71 milions de tones de mercaderia mogudes
73% del comerç exterior marítim de Catalunya
500 empreses
40.000 llocs de treball
Node imprescindible de la cadena comercial
Cobreix demandes del mercat
Si no existeix, el mercat trobarà alternatives més cares i menys sostenibles
Transport marítim: mode transport molt eficient
Intermodalitat: conflueix maritim-carretera-ferroviari

## Slide 3
2 - El Port i la qualitat de l’aire
Monitorització contaminants atmosfèrics: 1996 Primers Captadors Alt Volum de PST
Xarxa Automàtica i Manual de Qualitat de l’Aire: Ampliació 2026
ESTACIÓ | PM10 | PM2.5
Port Vell XVPCA | X | X
Dàrsena sud | X | X
ZAL Prat | X | X
ZAL BCN | X | -
BEST | X | -
Xarxa Manual QA
Xarxa Automàtica QA
ESTACIÓ | NOx | SO2. | PMs
Port Vell | X | X | X
Dàrsena sud | X | X | X
ZAL Prat | X | X | X
Zona Franca | X | - | X
Drassanes | X | - | X
PV
DR
ZF
En blau, noves estacions i nous equips 2026

## Slide 4
2 - El Port i la qualitat de l’aire
2004/2008 Inventaris emissons del port amb Metodologia EMEP Corinair, per la Declaració Zona de Proteccio Especial de l’Ambient Atmosferic de Barcelona i de PMQA
2014 Inventari emissions vaixells per escala amb Metodologia EMEP/EEA Base 2013
2019 Inventari emissions vaixells per escala amb Metodologia EMEP/EEA Base 2017
2014 Estudis BR de dispersió de contaminants atmosfèrics per determinar la contribució de les emissions del port 2013 a les concentracions ambientals a la ciutat
2019 Darrera actualització dels estudis BR per a l’inventari 2017
EMISSIONS
CONTRIBUCIO

## Slide 5
3 - Context normatiu
ACTUALMENT: VISIO DELS PORTS COM OPORTUNITATS
Fit for 55: Descarbonització d’Europa 50% 2030 / 100% 2050
Fuel EU: Reducció intensitat carboni i connexio a OPS per vaixells passatge i contenidors
AFIR: Infrastructures subministrament combustibles alternatius
EU ETS: Mercat d’emissions sector marítim
Net Zero Frame OMI: Reducció intensitat carboni
  40% 2030 / 70% 2040 / 100% 2050
Ley de Cambio Climático y Transición Energética: Reducció petjada carboni ports de 50% a 2030
Ley de Movilidad Sostenible: Habilita ports com operadors energètics
ABANS Ley de puertos: Atribueix responsabilitat genèrica protecció medi ambient portuari
IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025: incorpora compromisos de descarbonització
  Pla de Transició Energètica
  Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona

## Slide 6
4 - Inventari d’emissions del Port
Petjada de carboni CO2eq Any 2023

## Slide 7
5 - Inventari d’emissions dels vaixells
Chart: Emissions tnNOx vaixells 2023
| Portacontenidors | Tancs | Passatge | Transbordadors | Car-Carrier | Ro-Ro | Carrega (Lo-Lo) | Granelers
NOx Maniobra | 253.8163 | 64.3123 | 90.8352 | 186.7139 | 24.6047 | 12.5032 | 7.0989 | 11.544
NOx Estada | 1043.0505 | 1301.4231 | 396.2215 | 546.3331 | 112.3445 | 34.0399 | 56.9799 | 199.5662
NOx Fondeig | 121.7003 | 136.3942 | 0 | 14.2804 | 3.8945 | 3.1796 | 10.2072 | 37.3278
Chart: Emissions tnCO2 vaixells 2023
| Portacontenidors | Tancs | Passatge | Transbordadors | Car-Carrier | Ro-Ro | Carrega (Lo-Lo) | Granelers
CO2 Maniobra | 14071.645 | 3907.7915 | 9556.032 | 12477.1462 | 1305.3344 | 3113.6292 | 448.5934 | 639.2351
CO2 Estada | 72957.4942 | 76739.8543 | 41256.0195 | 34838.4806 | 6741.9241 | 6454.5962 | 3736.3501 | 12955.977
CO2 Fondeig | 7425.7848 | 8804.5447 | 0 | 824.8218 | 216.7834 | 222.3658 | 657.7764 | 2253.8544
Els vaixells representen prop del 90% de les emissions NOx
2023:
GNL 25% escales creuers
GNL 1,5% escales portacontenidors
GNL 10% escales ferris+Ro-ro
BAT 15% escales ferris+Ro-ro
Primer inventari elaborat amb nova eina de càlcul automàtic basat en AIS
Total 4.700 tnNOx

## Slide 8
5 – Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona
2016 – Pla de Millora de l’Aire del Port de Barcelona (2016-2019)
Actualment preparació Segon PMQAPB
Postposat per alinearlo amb el Pla de Transició Energètica que es farà públic abans de final d’any

## Slide 9
6 – Actuacions per a la reducció d’emissions
Canvi de model energètic: de combustible fòssil a fonts d’energies renovables, electricitat verda i combustibles alternatius zero emissions en el seu
Accelerar la penetració de tecnologies amb menors emissions
Capilaritat de les actuacions, per fer-les arribar als sectors més petits i atomitzats
Doble perspectiva: reducció de GEH i de contaminants clàssics NOx/PMs

## Slide 10
7 – Actuacions sobre les emissions dels vaixells: OPS
UE fixa obligatorietat per vaixells de passatge (creuers i ferris) i portacontenidors a partir de 2030
(AFIR, Fuel EU, Fit for 55)
On-shore Power Supply OPS
Pla Nexigen per implantació xarxa OPS a tot el port
Connexió AT 220kV per 80MW
Subestació AT/MT
Xarxa distribució MT
2025 Pilots BEST i TFB
2030 principals molls ferris, creuers i portacontenidors
2030-2040 resta de molls

## Slide 11
7 – Actuacions sobre les emissions dels vaixells: OPS
Pilot Portacontenidors BEST:
Operatiu Juliol 2024
Capacitat: 4 MW
30 escales de 19 Vaixells diferents
Potencia Mitjana: 2.020kW
Energia subministrada: 3.380MWh
Emissions estalviades: 33,8tnNOx/ 2.310tnCO2
Pilot Ferris TFB:
Operatiu Gener 2025
Capacitat: 3 MW
120 escales de 1 Vaixell Ciudad de Palma
Potencia Mitjana: 820kW
Energia subministrada: 350MWh
Emissions estalviades: 3,5tnNOx / 245tnCO2
On-shore Power Supply OPS

## Slide 12
8 – Electrificació
Generacio fotovoltaica “km0”
Potencia 500MWp
  80MWp Cobertes
  60MWp Pérgoles
  360MWp Maxi-pergoles
Producció 600GWh/any
Smart Grid: Operador Electric Portuari Llei de Mobilitat Sostenible per gestionar Comunitat energètica portuària
Promoció de l’electrificació de maquinària de terminals
Producció d’e-combustibles alternatius marítims? : e-metanol, e-amoni

## Slide 13
9 – Nous combustibles alternatius
Per Vaixells:
Esdevenir Hub d’emmagatzematge i suministrament
  GNL
  Metanol
  Amoni
Regulacions i Estudis de risc HAZID per cada tipología STS / TTS / PTS
  GNL 2025
  Metanol 2025
  Amoni 2026
Gavarres / Cisternes

## Slide 14
9 – Nous combustibles alternatius
Per Camions:
Punt de suministrament
  GNL
  Metanol
  Amoni
  H2
  Punt recàrrega VE
Nova Concessio d’activitat

## Slide 15
10 - Intermodalitat
Xarxa ferroviaria actual Can Tunis
Interferències a nivel
No electrificada
15% share
Nous accessos zona sud(2031):
Ferroviari segregat
Electrificat
Terminals Multi-modals ferroutage
30% share
Carretera 2+2 exclusiva camions

## Slide 16
joaquim.cortes@portdebarcelona.cat
www.portdebarcelona.cat
Gracies per la vostra atenció!